Детальний план території

для нового будівництва

кафетерію з торгово-офісними приміщеннями на майдані Січових Стрільців, 5 у

м. Долина Калуського району Івано-Франківської

області

Вихідні дані для проєктування

Пояснювальна записка

Графічні матеріали

Фізична особа-підприємець................................Віктор РАК

Головний архітектор проекту..............................Віктор РАК

Інженер-землевпорядник............................Степан ГАЇВ

2023

1.ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ  ДЕТАЛЬНОГО  ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ  (СКЛАД ПРОЕКТУ)

1.Текстові матеріали (Пояснювальна записка)

2. Графічні матеріали  (Креслення)

Зміст  пояснювальної записки

ЧАСТИНА І Комплексна оцінка території

2. Комплексна оцінка території

3. Просторово-планувальна організація території

3.1 Ситуаційний план

3.2 Планувальний каркас та система розселення

4. Землеустрій та землекористування

4.1 Сучасне використання земель

5. Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території

6. Обмеження у використанні земельних ділянок

6.1 Існуючі обмеження у використанні земельних ділянок

7. Забудова територій та господарська діяльність

7.1 Розміщення житлового фонду

7.2 Розміщення ділових центрів та інноваційних об’єктів

7.3 Розміщення виробничих об’єктів

7.4 Збереження традиційного середовища території розроблення детального плану.

8. Обслуговування населення

9. Транспортна мобільність та інфраструктура

9.1 Транспортні зв’язки та транспортний попит

9.2 Організація зовнішнього транспортного сполучення

9.3 Дорожньо-транспортна інфраструктура

9.4 Організація громадського транспорту

9.5 Організація пішохідних зв’язків та велосипедної інфраструктури

9.6 Організація паркувального простору

10. Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації

10.1 Водопостачання та водовідведення

10.2 Електропостачання

10.3 Газопостачання

10.4 Теплопостачання

10.5 Трубопровідний транспорт

10.6 Телекомунікаційні мережі та об’єкти

11. Підготовка та благоустрій території

11.1 Інженерна підготовка і захист території

11.2 Благоустрій території

11.3 Використання підземного простору

11.4 Поводження з відходами

12. ЧАСТИНА ІІ Модель розвитку території детального планування у довгостроковій перспективі

13 ЧАСТИНА ІІІ Обґрунтування проектних рішень

14 Просторово-планувальна організація території

14.1 Ситуаційний план

14.2 Планувальний каркас та система розселення

15. Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території

16. Обмеження у використанні земельних ділянок

16.1 Проектні обмеження у використанні земельних ділянок

16.2 Встановлені обмеження у використанні земельних ділянок

17. Функціональне зонування території детального планування

18. Забудова територій та господарська діяльність

18.1 Розміщення житлового фонду

18.2 Розміщення ділових центрів та інноваційних об’єктів

18.3 Розміщення виробничих об’єктів

18.4 Збереження традиційного середовища

19. Обслуговування населення

20. Транспортна мобільність та інфраструктура

20.1 Дорожньо-транспортна інфраструктура

20.2 Організація громадського транспорту

20.3 Організація пішохідних зв’язків та велосипедної інфраструктури

20.4 Організація паркувального простору

21. Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації

21.1 Водопостачання та водовідведення

21.2 Електропостачання

21.3 Газопостачання

21.4 Теплопостачання

21.5 Трубопровідний транспорт

21.6 Телекомунікаційні мережі та об’єкти

22. Інженерна підготовка та благоустрій території

22.1 Інженерна підготовка і захист території

22.2 Благоустрій території

22.3 Використання підземного простору

22.4 Поводження з відходами

23. Землеустрій та землекористування

23.1 Землевпорядні заходи перспективного використання земель

23.2 Формування земельних ділянок

23.3 Реєстрація земельних ділянок

24. План реалізації містобудівної документації

24.1 Перелік проектних рішень містобудівної документації

24.2 Перелік видів містобудівної документації, пов’язаної з територією розроблення детального плану

24.3 Перелік відповідності містобудівної документації

24.4 Перелік врахованих положень наявних документів стратегічного планування

24.5 Перелік врахованих положень історико-архітектурного опорного плану

24.6 Перелік врахованих матеріалів

ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА

ЧАСТИНА І Комплексна оцінка території.

2. Комплексна оцінка території

Клімат  району  помірно континентальний, вологий, прохолодний влітку  та м'який  взимку. Середня тривалість   безморозного періоду 155-160  днів,  вегетаційного  - 205-215  днів.  Весняні приморозки припиняються в середньому в третій декаді квітня.  Осінні приморозки   настають  в третій  декаді вересня.

За умовами тепло-вологозабезпеченості і  особливостями  розподілу інших метеорологічних факторів  у регіоні виділено два кліматичні райони:

- надмірно зволожений, помірно теплий, що охоплює передгірську  частину міста.

- надлишково зволожений, що охоплює гірську  частину  району і  ділиться  на два вертикальних підрозділи: - помірно теплий  в гірських  долинах; - прохолодний - до висоти  1000 м; - холодний - вище 1000 м.

Дана територія забудови відноситься до IIIА - Гірська-карпатського архітектурно- будівельного кліматичного району. (Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010).

Кліматичні умови території  характеризуються  наступними показниками:

- Характеристичне значення  снігового навантаження – 1520 Па (згідно додатку Е ДБН В.1.2-2006).

- Характеристичне значення вітрового  тиску – 550 Па (згідно додатку Е ДБН В.1.2-2006).

- Сейсмічність  ділянки будівництва – 6 балів (ДБН В.1.1-12-2014, дод. А по карті ЗСР-2014-А,).

- Зона вологості – волога ( згідно ДБН В.2.6-14-97).

- Кліматичний район – ІІІ-а (згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 ).

Розрахункова  зимова  температура  зовнішнього  повітря (згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010). Середня  температура  найбільш  холодної  п'ятиденки  -  200С,  середня  температура  найбільш  холодної  доби  -  240С.

- Переважаючі напрямки вітру – північно-західні вітри.

3. Просторово-планувальна організація території.

Вибрана територія  розташована  в центральній частині міста Долина на майдані Січових Стрільців,5 Калуського району, Івано-Франківської обл. В новій частині міста, на території, що межує із міським парком та міським ставом.

Благоустрій та озеленення території проектування не потребує, територія замощена бруківкою.

Озеленення території представлено:

- озелененням вулиць;

- влаштуванням газонів та зелених насаджень.

- встановленням елементів благоустрою (лавки, вуличні світильники).

3.1 Ситуаційний план.

Територія для детального плану території  знаходиться на майдані Січових Стрільців, 5, в центральній частині міста.

На півночі ділянка  межує  з міським парком;

з заходу -   вул. Шевченка;

із  сходу  - міський парк;

з півдня –  міський парк.

Поруч із територією є сформований громадський центр – продовольчий ринок, продовольчі магазини, об’єкти побутового обслуговування населення.

Ділянка знаходиться поруч із транспорними магістралями – автомобільною дорогою національного значення H-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига та автомобільною дорогою регіонального значенння Р-21 Долина – Хуст.

3.2 Планувальний каркас та система розселення.

За соціально-економічними вимогами розроблення детального плану сприятиме  реалізації

програми соціально-економічного розвитку території.

За містобудівними умовами територія відповідно до генерального   плану міста  належить  до земель житлово-громадської забудови.

Відповідно до вимог  Закону  України від 17 лютого  2011 року  №3038-VI «Про регулювання містобудівної  діяльності» рішення Долинської міської ради від 29.06.2023 року № 2222-33/2023 «Про детальний  план території на майдані Січових Стрільців, 5 у м. Долина»  одночасно є рішенням про комплексну забудову  цієї  території, яка здійснюється  з метою  забезпечення  реалізації громадських інтересів і  спрямовується  на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження  зовнішніх і  модернізацію наявних  інженерно-транспортних мереж, споруд і  об’єктів інженерної  сфери,  об’єктів підприємницької діяльності,  а також на  благоустрій території.

4. Землеустрій та землекористування.

4.1 Сучасне використання земель.

В даний час  територія, що розглядається  даним  детальним планом території, одноповерхова забудова для здійснення підприємницької діяльності з великим ступенем зносу.

Вулиці та проїзди - відносяться до земель загального  користування міста.

5. Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території.

На території на яку розробляється детальний план території та прилеглій території відсутні природоохоронні обмеження та ландшафтно-рекреаційні території.

Однак у пішій доступності знаходиться міський парк та міський став, які є об’єктом тяжіння жителів, як міста, так і навколишніх населених пунктів.

6. Обмеження у використанні земельних ділянок.

6.1 Існуючі обмеження у використанні земельних ділянок.

Планувальні обмеженнями на території ДПТ:

- 	охоронні зони інженерних мереж;

- 	червоні лінії;

- 	межі землекористування;

- 	нормативні побутові, санітарні та пожежні розриви.

Сформовані земельні ділянки:

- земельна ділянка площею 0,0190 га (кадастровий номер 2622010100:01:023:0274) для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

Обмеження у використанні земельних ділянок представлені обмеженями від існуючих інженерних мереж, червоних ліній.

Обмеження у використанні сформованих земель відображені у докуметації із землеустрою та внесені до Державного земельного кадастру.

7. Забудова територій та господарська діяльність

7.1 Розміщення житлового фонду.

На суміжних територіях з територією детального плану території вже є сформована житлова забудова. Перспективи для нового житлового будівництва в цьому районі не передачені генпланом.

Окрім цього, територія межує із міським парком та доповнити його композицію.

7.2 Розміщення ділових центрів та інноваційних об’єктів.

Територія розроблення детального плану на даний час.

7.3 Розміщення виробничих об’єктів.

На територіїна яку розробляється детальний план території та на прилеглій території на даний час відсутні виробничі об’єкти, а також наявною містобудівною докуметацією – Генеральним планом м. Долина не передбачено розміщення таких територій на цій території, а також на прилеглій території.

7.4 Збереження традиційного середовища території розроблення детального плану.

Центральна частина міста має сформовану вуличну мережу та сформовану лінії забудови та просторову композицію.

Збереження існуючої планувальної структури міста та об’ємно-проторової композиції є основним завданням при розробленні планувальних рішень детального плану території.

8. Обслуговування населення

Будівля, яка на даний час наявна на території на яку розробляється детальний план території з великим ступем зносу.

На суміжних територіях  вже наявні існуючі  об’єкти обслуговування населення, однак враховуючи кількість відвідувачів міського парку, як із самого міста так і з навколишніх наседлених пунктів, існує необхідність у розширенні сфери громадського харчування та послуг.

9. Транспортна мобільність та інфраструктура

9.1 Транспортні зв’язки та транспортний попит.

Ділянка знаходиться поруч із транспорними магістралями – автомобільною дорогою національного значення H-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига та автомобільною дорогою регіонального значенння Р-21 Долина – Хуст.

9.2 Організація зовнішнього транспортного сполучення.

Заїзд  до проектованої   ділянки з вул. Шевченка. Ширину вулиць  в  межах червоних  ліній згідно генплану міста у відповідності до вимог ДБН В.2.3-5-2001.

9.3 Дорожньо-транспортна інфраструктура.

Заїзд на територію стоянки транспорту, здійснюється з вул. Шевченка.

Пропонується облаштування стоянки для автомобілів.

9.4 Організація громадського транспорту.

У пішохідній доступності наявні зупинки міського громадського транспорту та приміського транспорту. Також курсують і міжнародні автобуси.

9.5 Організація пішохідних зв’язків та велосипедної інфраструктури.

Пішохідна мережа вулиці сформована, а планувальні рішення детального плану території лише органічно доповнять пішохідну мережу міста.

Щодо організації велосипендного руху, то по вул. Шевченка наявні велосипедні доріжки.

9.6 Організація паркувального простору.

На даний час сформованого простору для паркування на території на яку розробляється детальний план території а також на прилеглій території немає, що спричиняє стихійне паркування та аварійні ситуації. Оскільки, територія знаходиться в центральній частині міста, то додаткова організація простору для паркування автотранспорту покращить ситуацію та розвантажить головну артерію міста від прикаркованого транспорту.

10. Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації.

Розділ виконаний на "Схемі інженерного   забезпечення території".

Інженерно-транспортна інфраструктура даного району сформована, що дозволяє виконати інженерне забезпечення будівлі від існуючих інженерних мереж.

10.1 Водопостачання та водовідведення.

Водопостачання здійснюється з існуючої мережі.

Водовідведення здійснюється до  існуючої міської каналізації.

Система відведення дощових вод - відкрита, організована від стін будівлі по мощенню до ливнеприймача.

10.2 Електропостачання

Електропостачання проектованого об’єкту від існуючої мережі.

10.3 Газопостачання

Від існуючих міських мереж.

10.4 Теплопостачання

Пропонується індивідуальне автономне опалення з вибором джерела енергії (електроенергія, газ) в залежності від побажань замовника та наявності даних джерел енергії.

10.5 Трубопровідний транспорт.

У межах території на яку розроблено детальний план території, а також на прилеглій території відсутні об’єкти трубопровідного транспорту.

10.6 Телекомунікаційні мережі та об’єкти.

Система  провідного мовлення є необхідною для  житлового,  громадського  і   виробничого сектору міст і  населених пунктів  в цілях цивільної оборони населення, оскільки  МО має  доступ до сповіщення населення  виключно з державного провідного мовлення.

Є можливість підключення об’єкта до існуючих мереж Інтернет згідно із ТУ та договорами.

11. Підготовка та благоустрій території

11.1 Інженерна підготовка і захист території

Вибрана ділянка потребує роботи  по організації вертикального  планування території.

Наявна міська система ливневої каналізації. Влаштован система водопроймачів.

11.2 Благоустрій території

В  даний час на території ділянки благоустрій  відсутній.  Детальним  планом території передбачається  впорядкувати благоустрій території  об'єкту:  влаштування  зручних під’їздів  і підходів до кафетерію з торгово- офісними приміщеннями,  влаштування газонів,  квітників, зовнішнього  освітлення   території. Всі  доріжки   та  площадки, проїзду вимощуються  бруківкою.

Опорядження будівлі здійснюється   згідно  з паспортом, якій розробляється   на наступних стадіях проектування.  Вирішення огорож  та їх елементів має бути  пов’язано  з архітектурою будинків та сусідніми огорожами уздовж вулиць.

11.3 Використання підземного простору.

На даний час підземний протір не використовується для розміщення комерційних та/або транспортних функцій.

11.4 Поводження з відходами

Майданчик для збору твердих побутових відходів облаштований поруч із ділянкою для проектування та використовується жителями прилеглих багатоквартирних житлових будинків.

Вивіз сміття здійснюється спеціальним транспортом на полігон у с. Рахиня.

12. ЧАСТИНА ІІ Модель розвитку території детального планування у довгостроковій перспективі.

Архітектурно-планувальне та об’ємно-функціональне вирішення проекту: «Детальний план території   «для нового будівництва кафетерію з торгово-офісними приміщеннями» на майдані Січових Стрільців, 5 у м. Долина Калуського району Івано-Франківської області» виконано  згідно   ДБН Б.2.2-3:2012.

Детальний план території розроблений «для нового будівництва кафетерію з торгово-офісними приміщеннями».

Планувальна організація території   забудови передбачає її функціональне зонування, виходячи з вимог генерального плану населеного пункту а також зумовленою ситуацією, що склалася, санітарно-гігієнічними, охоронними, протипожежними, технологічними вимогами та вулично-дорожньою мережею.

Згідно з ДСТУ - Н Б Б.1.1-12:2011 дану територію можна віднести до наступних зон:

Житлово-громадська забудова та межує з територією ТР-1 - транспортної інфраструктури (2112).

За функціональним призначенням територія проектованого об’єкту в межах розроблення детального плану передбачається для громадських об’єктів.

Конкретні параметри проектованого об'єкту у випадку його відхилення від рішення ДПТ (допускається уточнення контуру забудови, уточнення поверховості, благоустрою) визначаються   ескізами намірів забудови та містобудівними розрахунками з відповідною ув'язкою з рішеннями ДПТ.  У випадку необхідності у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому законодавством порядку.

ДПТ вносить уточнення і доповнення до генерального плану на новому рівні містобудівної документації, пов'язаному із більшою деталізацію містобудівного планування території та проектних рішень, враховуючи зміни, що відбулися за останні роки з затвердження генплану.

Зміна цільового призначення ділянки - не передбачається.

Основні рішення планувальної   та об’ємно-просторової організації території базується на наступних факторах:

-	містобудівна особливість ділянки, пов’язана з її розташуванням у планувальній структурі населеного пункту;

-	врахуванні існуючого рельєфу місцевості;

-	наявність   меж існуючих землекористувачів   відповідно до даних державного земельного кадастру   та планувальними   обмеженнями, що   діють   на   території ділянки;

-	наявність існуючих капітальних споруд та проектованих об’єктів які є базовими для архітектурного та об’ємно-просторового формування середовища;

-	напрямками існуючих транспортних та пішохідних зв’язків.

Пропонується:

- розміщення об’єктів інженерної інфраструктури на території ДПТ;

-  заїзд, виїзд на територію ДПТ;

- озеленення всіх функціональних зон в межах ДПТ.

Реалізація проекту покращить об’ємно простору композицію міста, та стане центром тяжіння жителів міста та навколишніх населених пунктів, стане діловим та торговим центром.

Додатково покращить сферу наданя послуг громадян, вирішить питання із комфортними та сучасними комерційними приміщенннями у цетрі міста, що разом із наявністю паркувальних місць дозволить створити комфорний громадський простір.

Окрім цього наявність такого центру дозволить створити додаткові робочі місця для жителів громади.

Демонтаж зношеної будівлі, яка на даний мометн знаходяться на ділянці, а натомість будівництво кафетерію з торгово-офісними приміщеннями та організація благоустрою покращать естетичний вигляд території та нададуть їй сучасного вигляду не порушуючи існуючих ліній забудови та стануть акцентом.

13. ЧАСТИНА ІІІ Обґрунтування проектних рішень

14 Просторово-планувальна організація території.

14.1 Ситуаційний план.

Земельна ділянка розташована в межах м. Долина на майдані Січових Стрільців, 5 у цетральній частині міста.

14.2 Планувальний каркас та система розселення.

Просторова композиція детального плану території представлена прямокутною будівлею, яка підкреслює також і просторову композицію навколишньої забудови.

Транспортна мережа запропонована детальним планом території, покращує існуючу, зокрема упорядковує стихійне паркування..

Проектована будівля стане акцентом у просторовій композиції вулиці.

15. Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території.

На території на яку розробляється детальний план території відсутні природоохоронні обмеження та ландшафтно-рекреаційні території.

Однак у пішохідній доступності знаходиться міський парк та міський став, які є об’єктом тяжіння жителів, як міста, так і навколишніх наслених пунктів.

З метою забезпечення нормативних показників озелення створюється благоустрій території, зокрема влаштування газонів,  квітників.

16. Обмеження у використанні земельних ділянок.

Планувальні обмеженнями на території ДПТ:

- 	охоронні зони інженерних мереж;

- 	червоні лінії;

- 	межі землекористування;

- 	нормативні побутові, санітарні та пожежні розриви.

Сформовані земельні ділянки:

- земельна ділянка площею 0,0190 га (кадастровий номер 2622010100:01:023:0274) для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

Обмеження у використанні земельних ділянок представлені обмеженями від існуючих інженерних мереж.

16.1 Проектні обмеження у використанні земельних ділянок.

Об’єкт не створює санітарно-захисних зон.

16.2 Встановлені обмеження у використанні земельних ділянок.

Детальним планом території не передбачено створено санітарно-захисних зон та додаткових обмежень у використанні землі.

17. Функціональне зонування території детального планування.

Характеристика зони, переважні, супутні та дозволені види використання території, характеристика об’єктів забудови, подані нижче:

- розташування громадської забудови, супутніх об’єктів обслуговування населення, комунальних об’єктів, парковок, стоянок.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-підприємства громадського харчуваня;

- підприємства торгівлі;

- підприємства побутового обслуговування;

- парковки;

- офісні приміщення.

Супутні види забудови та іншого використання:

- відкриті та закриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту.

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- окремі будівлі для підприємницької діяльності, за умови наявності містобудівних розрахунків, детального плану території; офісні будівлі; наземні зблоковані та окремо розміщені парковки.

Використання території   для будівництва та обслуговування об’єктів обслуговування наслення, торгівлі.

Містобудудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки:

- Назва об'єкту будівництва - нове будівництво кафетерію з торгово-офіснми приміщеннями.

- Інформація про замовника - Долинська міська рада.

- Наміри забудови  - нове будівництво.

- Адреса або місце розташування  об'єкту  - майдан Січових Стрільців, 5 у м. Долина Калуського району Івано-Франківської області.

- Площа земельної   ділянки   - 0,0190 гектарів.

- Цільове призначення земельної  ділянки  -  для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

- Функціональне призначення земельної ділянки- для будівництва та обслуговуванняя кафетерію з торгово-офісними приміщеннями.

- Посилання на містобудівну документацію - Генеральний план розроблений в НДІП «Діпромісто» та затверджений рішенням Долинської міської ради.

Основні   техніко-економічні показники об'єкта будівництва:

Площа земельної ділянки      -0,0190га.

Площа земельної ділянки, що впорядковується - 0,1165га.

Площа забудови ділянки – 0,185 га.

Площа під проїздами, та мощенням   ділянки - 0,0187 га.

Поверховість будівлі – 3 поверхи (3-й – мансардний).

Містобудівні умови та обмеження:

- Гранична висота торгово-офісного центру- 12,2 м.

- Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 100%.

- Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – 2,5 м.

- Планувальні  обмеження  (зони охорони пам'яток  культурної  спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних  ареалів, прибережні захисні  смуги, санітарно-захисні та  інші   охоронювані   зони) - відповідно до  вимог  ДБН Б.2.2 – 12:2019 «Планування і забудова територій», будівельних, санітарних та протипожежних норм.

- Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд відсутні.

- Охоронювані зони  інженерних  комунікацій - мінімальні відстані   від існуючих і проектованих   інженерних комунікацій прийняті  у відповідності  до вимог ДБН Б.2.2 – 12:2019 «Планування і забудова територій».

- Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва" - виконувати на наступних стадіях проектування.

18. Забудова територій та господарська діяльність

18.1 Розміщення житлового фонду

Перспективи для нового житлового будівництва в цьому районі не передачені генпланом.

18.2 Розміщення ділових центрів та інноваційних об’єктів.

Детальним планом території формується новий громадський простір, своєрідний громадський центр.

Створення нових сучасних офісних приміщень вирішить проблему нестачі комерційних приміщень, можливе створення простору для коворкінгу, тощо.

18.3 Розміщення виробничих об’єктів.

Територія на яку розробляється детальний план території не передбачає розташування виробничих об’єктів. Генеральним планом м. Долина не передбачено виробничі території ні на території детального плану території ні на прилеглій території.

18.4 Збереження традиційного середовища.

Детальний планом території пропонується розташування об’єкту згідно із існуючими лініями регулювання забудови. Не порушуються існуюча об’ємно-просторова композиція території, зберігається транспортна мережа.

19. Обслуговування населення.

Реалізація проекту дозволить сформувати навколо об’єкту громадський центр використовуючи окрім проектованого кафетерію та торгово-офісного центру і навколишні об’єкти обслуговування населння, торгівлі, громадського харчування, тощо.

20. Транспортна мобільність та інфраструктура.

20.1 Дорожньо-транспортна інфраструктура.

Заїзд до проектованої   ділянки з вул. Шевченка. Ширину вулиць  в  межах червоних  ліній згідно генплану міста у відповідності до вимог ДБН В.2.3-5-2001.

Заїзд на територію стоянки транспорту здійснюється з вул. Шевченка.

Пропонується облаштування стоянки для автомобілів .

20.2 Організація громадського транспорту.

Не проектується нових зупинок громадського транспорту.

У пішохідній доступності наявні зупинки міського громадського транспорту та приміського транспорту. Також курсують і міжнародні автобуси.

20.3 Організація пішохідних зв’язків та велосипедної інфраструктури.

Територія   має сформовану вуличну мережу.

Проектом   передбачається  заїзд до об'єкту з вул. Шевченка.

Забезпеченно умови транспортно-пішохідного зв'язку:

- забезпечено ув’язку проектованого об’єкту з існуючою транспортною мережею;

- пішохідні   зв’язки організовуються   тротуарами    вздовж доріг, проїздів та червоних ліній.

20.4 Організація паркувального простору.

Для індивідуальних потреб  на території земельної ділянки облаштовано наземну парковку.

Організація додаткового простору для паркування автомобілів дозволить покращити ситуацію із паркуванням транспорту також і на прилелій території, дозволить розвантажить вул. Шевченка та дозволить уникнути стихійного паркування.

21. Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації.

21.1 Водопостачання та водовідведення.

Водопостачання:

- з існуючої мережі.

Водовідведення:

- каналізування - від існуючої міської каналізації.

- поверхнева каналізація - відкрита, організована   від стін  будівлі по мощенню до ливнеприймача.

21.2 Електропостачання.

Електропостачання проектованого об’єкту передбачене від існуючої мережі згідно ТУ.

21.3 Газопостачання.

Від існуючих міських мереж.

21.4 Теплопостачання.

Пропонується індивідуальне автономне опалення з вибором джерела енергії (електроенергія, газ) в залежності від побажань замовника та наявності даних джерел енергії.

21.5 Трубопровідний транспорт.

У межах території на яку розроблено детальний план території, а також на прилеглій території відсутні об’єкти трубопровідного транспорту.

21.6 Телекомунікаційні мережі та об’єкти.

Система  провідного мовлення є необхідною для  житлового,  громадського  і   виробничого сектору міст і  населених пунктів  в цілях цивільної оборони населення, оскільки  МО має  доступ до сповіщення населення  виключно з державного провідного мовлення.

Є можливість підключення об’єкта до існуючих мереж Інтернет згідно із ТУ та договорами.

22. Інженерна підготовка та благоустрій території.

Передбачено інженерну підготовку території та вертикальне планування з організацією по-верхневого  водовідведення;

Передбачено  комплексний благоустрій  території   в  межах детального плану території,   проїзні  частини  і тротуари влаштувати з твердим покриттям/бруківкою;

Перебачено  озеленення території   з врахуванням  існуючих елементів   благоустрою   та зелених насаджень.

22.1 Інженерна підготовка і захист території.

Вибрана ділянка потребує  незначної роботи  по організації вертикального  планування території.

Організацію  поверхневого    стоку пропонується    здійснити   комбінованою водовідвідною системою з влаштуванням  дощоприймачів та лотків, перекритих решітками, в комплексі з заходами по вертикальному  плануванню.

На наступних  стадіях  необхідно розробити  проектну  документацію.

З метою   поліпшення  санітарно-гігієнічних  характеристик  стану повітря,  ґрунтів, підземних та поверхневих вод проектом  рекомендується  передбачити  заходи з охорони навколишнього природного середовища:

- інженерну підготовку  території, що запобігає  підтопленню рельєфу  та забезпечує відведення поверхневих вод на прилеглу територію.

Для зменшення антропогенного  навантаження  даним проектом  передбачається:

-   запровадження регулярного санітарного  очищення території;

-   інженерний  благоустрій території (господарсько-побутова каналізація, водопостачання, газопостачання).

-  очистка та розсіювання вентиляційних  і  технологічних викидів.

Даний  ДПТ розроблено   з врахуванням генерального  плану міста який  був відповідним чином погоджений  та затверджений  на  сесії  міської ради.

22.2 Благоустрій території

Детальним  планом території передбачається  впорядкувати благоустрій території  об'єкту:  влаштування  зручних під’їздів  і підходів до кафетерію з торгово- офісними приміщеннями,  влаштування газонів,  квітників, зовнішнього  освітлення   території. Всі  доріжки   та  площадки, стоянка вимощуються  бруківкою.

Опорядження будівлі здійснюється   згідно  з паспортом, якій розробляється   на наступних стадіях проектування.  Вирішення огорож  та їх елементів має бути  пов’язано  з архітектурою будинків та сусідніми огорожами уздовж вулиць.

22.3 Використання підземного простору

Не планується використання підземного простору для розміщення та використання для комерційних та/або транспортних функцій.

22.4 Поводження з відходами.

Враховуючи, що майданчик для збору твердих побутових відходів облаштований поруч із ділянкою для проектування та використовується жителями прилеглих багатоквартирних житлових будинків, нового майданчика на території не планується.

Вивіз сміття здійснюється спеціальним транспортом на полігон у с. Рахиня,  згідно із договором на вивіз твердих побутових відходів, який укладається із суб’єктом надання послуг, що має відповідний транспорт та має право на надання таких послуг.

Додатково, з метою утримання прилеглої території буде встановлено урни для сміття.

23. Землеустрій та землекористування

23.1 Землевпорядні заходи перспективного використання земель.

З метою реалізації детального плану території не потрібно додаткового формування земельних ділянок комунальної власності із земель громадської забудови.

23.2 Формування земельних ділянок.

Формування земельних ділянок здійснюватиметься у відповідності до норм чинного законодавства із розробленням документації із землеустрою та внесенням відомостей до Державного земельного кадастру.

23.3 Реєстрація земельних ділянок

Право користування земельною ділянкою зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у відповідності до статтей 125, 126 Земельного кодексу України.

24. План реалізації містобудівної документації

Від 3 до 7 років.

Будівництво протягом 1 року.

24.1 Перелік проектних рішень містобудівної документації.

ФОРМА ОСНОВНИХ ПРОЕКТНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ /ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЙ

| Найменування | Заповнення показників |
| --- | --- |
|  | Один. виміру | Існуючий стан | Етап До 7р. | Етап від 15до20р. |
| ТЕРИТОРІЯ Територія в межах проекту | га | 0,1165 | 0,1165 |  |
| Площа земельної ділянки | га |  | 0,0190 |  |
| Площа забудови | кв.м |  | 185 |  |
| Площа під проїздами, стоянками автомобілів під майданчиками відпочинку, спортивним та дитячим | кв.м |  | 187,16 |  |
| Площа озеленення | кв.м |  |  |  |
| ЖИТЛОВИЙ ФОНД Загальна площа | кв.м | - |  |  |
| Житлова площа | кв.м | - | - |  |
| Будівельний об’єм: В т.ч. вище відм. +0.000 Нижче відм. 0.000 | куб.м куб.м куб.м | - | 1825,76 1825,76 |  |
| Ступінь вогнестійкості | Ступ |  | ІІІа |  |
| Кількість поверхів | Пов |  | 3 |  |
| Кількість квартир | Шт. |  | - |  |
| Гранична висота | м |  | 12,2 |  |
| Вулично-дорожна мережа |  |  |  |  |
| Проїзди, майданчики | кв.м |  | 187,16 |  |
| Протяжність проїздів | м |  |  |  |
| Інженерне забезпечення Водопостачання | куб.м/добу |  | - |  |
| Водовідведення | куб.м/добу |  | - |  |
| Теплопостачання | Вт |  | - |  |
| Газопостачання | куб.нм/год |  | - |  |
| Інженерна підготовка та благоустрій Територія, що потребує інженерної підготовки | Га/%до тер |  | 0,1165/100 0,0345 |  |
| Протяжність закритих водостоків | Км |  | - |  |
| Охорона навклишнього серидовища |  |  |  |  |
| Санітарно-захисні зони, всього | км | - | - |  |
| В т.ч. озеленені | Кв.м | - | - |  |
| Орієнтована вартість будівництва | Млн. грн. |  | 3,2 |  |

24.2 Перелік видів містобудівної документації, пов’язаної з територією розроблення детального плану

Генеральний план населеного пункту м. Долина затвержений у встановленому законом порядку.

24.3 Перелік відповідності містобудівної документації.

Узгоджується із затвердженим генеральним планом населеного пункту та уточнює його положення.

24.4 Перелік врахованих положень наявних документів стратегічного планування.

Врахувано положення стратегічного планування щодо розвитку територіальної громади та населеного пункту.

24.5 Перелік врахованих положень історико-архітектурного опорного плану.

Територія не знаходиться в межах історико – архітектурного ареалу.

24.6 Перелік врахованих матеріалів:

Закон  України «Про регулювання містобудівної  діяльності»;

ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»;

ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;

ДБН Б.2.2 – 12:2019 «Планування і забудова території»;

ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту»;

ДСП № 173-96 «Державні санітарні  правила планування та забудови населених пунктів»;

ДБН В.2.3-5:2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів»;

ДБН В.1.1.7:2016 «Пожежна безпека  об’єктів будівництва».

ДБН В.2.2-9:2009 «Будинки і  споруди. Громадські будинки та споруди»;

ВСН  01-89 « Підприємства по обслуговуванню автомобілів»

ДБН В.2.3-15:2007 « Автостоянки і гаражі…».

3.1 ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ).

Рекомендації щодо здійснення заходів цивільної оборони.

a. Загальні інструкції та вказівки

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) спрямовані на забезпечення захисту населення і територій та зниження можливих матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, від небезпек, що можуть виникнути при веденні військових дій або внаслідок цих дій, а також створення містобудівних умов для забезпечення стійкого функціонування об’єктів та споруд подвійного призначення.

Забезпечення безпеки населення в надзвичайних ситуаціях, обумовлених стихійним лихом, техногенними аваріями і катастрофами, а також використанням сучасної зброї є загально державним завданням, обов’язковим для вирішення всіма територіальними та відомчими органами управління, службами, формуваннями, а також суб’єктами господарювання.

Забезпечення безпеки населення в надзвичайних ситуаціях, обумовлених стихійним лихом, техногенними аваріями і катастрофами, а також використанням сучасної зброї (воєнні надзвичайні ситуації), є загально державним завданням, обов’язковим для вирішення всіма територіальними та відомчими органами управління, службами, формуваннями, а також суб’єктами господарювання.

Законодавство України у сфері захисту населення від НС техногенного та природного характеру базується на Конституції України, Законах України «Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про правовий режим надзвичайного стану» та інших нормативно-правових актах.

b. Захист населення

Підвальні приміщення передбачається використовувати подвійно: в мирний час - за призначенням, а в “особливий” період чи при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій природного характеру - для укриття людей.

Підвали існуючих будинків, які в “особливий” період пристосовуються для укриття, повинні бути переобладнані для цього на протязі 24 годин.

Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру включає систему організаційних, технічних, медико-біологічних, фінансово- економічних та інших заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і ліквідації їх наслідків. Вищезгадані заходи реалізуються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, відповідними силами і засобами підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і господарювання, добровільними формуваннями і спрямовані на захист населення та територій, а також матеріальних і культурних цінностей та довкілля.

Захист населення в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часів організують і здійснюють згідно з принципами, основними з яких є:

- пріоритетність завдань, спрямованих на рятування людей та збереження довкілля;

- безумовне надання переваги раціональній та превентивній безпеці;

- вільний доступ населення до інформації про захист населення і територій;

- особлива відповідальність і піклування громадян про власну безпеку, неухильне дотримання ними правил безпеки та дій в надзвичайних ситуаціях;

- відповідальність у межах своїх повноважень посадових осіб за дотримання вимог закону;

- обов’язкова завчасна реалізація заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзви-чайних ситуацій техногенного і природного характеру та мінімізація їх негативних психосоціальних наслідків;

- урахування економічних, природних та інших особливостей територій і ступеня реальної небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій;

- максимально можливе, ефективне і комплексне використання наявних сил і способів, які призначені для запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на них.

Заходи з захисту населення планують та здійснюють комплексно для забезпечення більшої надійності.

Захисту в надзвичайних ситуаціях підлягає все населення з урахуванням чисельності і особливостей, що складають його основні категорії і групи людей на конкретних територіях.

Підготовку до дій для захисту населення в надзвичайних ситуаціях необхідно планувати і виконувати диференційовано за видами і ступенями можливої небезпеки на конкретних територіях і з урахуванням насиченості цих територій об’єктами промислового призначення, гідроспорудами і системами виробничої та соціальної інфраструктури, потужностей і розміщення потенційно небезпечних об’єктів, наявності захисних споруд, особливостей розселення жителів, кліматичних та інших місцевих факторів.

Об’єми і терміни проведених заходів щодо завчасної підготовки системи захисту населення визначають, виходячи із принципу розумної достатності у забезпеченні безпеки населення за умов надзвичайних ситуацій мирного часу.

Заходи щодо захисту населення в надзвичайних ситуаціях необхідно планувати і проводити при раціональному використанні матеріальних і фінансових ресурсів максимальному використанні існуючих, дообладнаних і знову створених виробництв, будівель і споруд, рятувальних засобів, пристосувань, спеціальної оснастки, профілактичних та лікувальних препаратів та іншого майна. Ці принципи реалізовують внаслідок виконання основних заходів захисту населення. Такими треба вважати:

- оповіщення та інформування;

- заходи протирадіаційного та протихімічного захисту;

- укриття в захисних спорудах;

- проведення евакуаційних заходів;

- використання засобів індивідуального захисту;

- інженерний захист; - медичний захист.

Згідно вимоги діючого ДБН В.1.2-4-2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільна оборона) щодо реалізації захисту населення від надзвичайних ситуацій як техногенного так і природного характеру на території проектованого району забудови пропонуються такі заходи:

Оповіщення населення

Центральні та місцеві органи влади зобов’язані надавати населенню через засоби масової інформації оперативну і достовірну інформацію про стан захисту населення від НС, методи та способи їх захисту, вжиття заходів щодо забезпечення безпеки.

Оповіщення про загрозу виникнення НС і постійне інформування населення про них забезпечуються шляхом: - завчасного створення і підтримки у постійній готовності загальнодержавної і територіальних автоматизованих систем центрального оповіщення населення;

- організаційно-технічного з’єднання територіальних систем центрального оповіщення і систем оповіщення на об’єктах господарювання;

- завчасного створення та організації технічного з’єднання з системами спостереження і контролю постійно діючих локальних систем оповіщення та інформування населення в зонах катастрофічного затоплення, районах розміщення радіаційних, хімічних підпри-ємств, інших об’єктів підвищеної небезпеки;

- центрального використання загальнодержавних і галузевих систем зв’язку: радіо, провідного, телевізійного оповіщення, радіотрансляційних мереж та інших технічних засобів передачі інформації. Оповіщення організовують засобами радіо та телебачення. Для того, щоб населення своєчасно увімкнуло засоби оповіщення, використовують сигнали транспортних засобів, а також переривисті гудки підприємств.

Завивання сирен, переривисті гудки підприємств та сигнали транспортних засобів означають попереджувальний сигнал "Увага всім!". Той, хто почув цей сигнал, повинен негайно увімкнути теле- чи радіоприймачі та прослухати екстрене повідомлення місцевих органів влади чи управління з НС та цивільного захисту населення. Усі подальші дії визначаються їхніми вказівками.

d. Захист території від небезпечних геологічних процесів

На території проектування небезпечні геологічні процеси, затоплення та підтоплення, відсутні.

e. Заходи сейсмічної безпеки

Територія проектування має ймовірність 1% перевищення сейсмічної інтенсивності до 7 балів за шкалою MSK-64 впродовж 50 років (період повторюваності землетрусів 1 раз на 5000 років).

Для забезпечення сейсмостійкості будівель і підсиленні будівель існуючої забудови на наступних стадіях проектування належить виконувати вимоги Державних будівельних норм:

- приймати об'ємно-планувальні і конструктивні рішення, що забезпечують, як правило, симетричність і регулярність розподілення у плані та по висоті будівлі мас, жорсткостей та навантажень на перекриття;

- застосовувати матеріали, конструкції та конструктивні схеми, що забезпечують найменші значення сейсмічних навантажень (легкі матеріали, сейсмоізоляцію, інші системи динамічного регулювання сейсмічного навантаження);

- створювати можливість розвитку у певних елементах конструкцій допустимих непружних деформацій;

- виконувати розрахунки металевих конструкцій будівель і споруд з урахуванням нелінійного деформування конструкцій;

- передбачати конструктивні заходи, що забезпечують стійкість і геометричну незмінність конструкцій при розвитку в елементах і з'єднаннях між ними непружних деформацій, а також таких, що виключають можливість їх крихкого руйнування;

- розташовувати важке обладнання на мінімально можливому рівні по висоті будівлі.

f. Характеристика передбачених заходів.

На даний час у місті Долина функціонує Долинський РВ УМВС, 10 Державна пожежно- рятувальна частина по вул. Пачовського, 14.

Детальним планом враховано поперечні профілі вулиць згідно генерального плану міста та визначено поперечні профілі нових доріг, що дозволяють влаштування під'їздів пожежних машин до будівлі.

Протипожежні відстані між житловими та громадськими, а також між житловими, громадськими та господарськими будинками приймаються у відповідності з вимогами ДБН Б.2.2 – 12:2019 «Планування і забудова територій». Дотримані протипожежні вимогами щодо відстані між житловими вулицями з присадибною забудовою і не перевищують віддалі 300м, що є допустимо для будівель III, IV і V ступеня вогнестійкості.

Влаштування підземних сховищ для потреб ЦО та електросирен і гучномовців для оповіщення населення передбачити в проектованій громадській забудові.

Вплив надзвичайних ситуацій, небезпечних об’єктів та природних факторів

Потенційно небезпечні об’єкти на території забудови відсутні.

Впливу інших потенційно, хімічно та радіаційно небезпечних об’єктів на існуючу та проєктовану забудову немає. Підтоплення та затоплення існуючої та проектованої забудови та комунікацій не прогнозуються.

На територію забудови можуть впливати стихійні та небезпечні метеорологічні явища (сильний і дуже сильний вітер, опади у вигляді дощу і снігу, град, ожеледиця), що необхідно враховувати при експлуатації та реконструкції існуючих, будівництві нових споруд та інженерних мереж.

На території району забудови можливі землетруси, що вимагає при освоєнні територій, експлуатації і реконструкції діючих та будівництві нових споруд та інженерних мереж, врахувати вимоги ДБН В.1.1-12і 2006 “Будівництво у сейсмічних районах України” та комплекту карт загального сейсмічного районування ОС 17-2004- А, В, С.

У разі руйнування будинків та споруд внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час і особливий період (землетрус, вибухи, застосування зброї) їх висота та відстані від них до краю проїзної частини магістральних вулиць повинні забезпечувати проїзд і не утворювати завали на них.

Головний архітектор проекту                    _______________________                     Віктор РАК

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

# Text boxes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

110000

120000

130000

140000

150000

160000

17

18